温馨提示

各潜在供应商：

我校自主采购实行不报名和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标（谈判、询价）文件，在规定时间内按要求参与投标（谈判、询价）。为提高采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。

1、请潜在供应商认真仔细阅读我校自主采购招标（谈判、询价）文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。

2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或谈判（询价）表，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。

3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。

4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。

5、潜在供应商递交的投标文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。

6、潜在供应商提交的资质等材料，应按采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项。

7、投标保证金的支付：现场现金缴纳。用信封密封并加盖投标人公章，于投标截止时间前现场缴纳，开标前现场拆封投标保证金，如果投标保证金不足，则不予投标。投标截止时间后的投标保证金将被拒绝。

9、潜在供应商应随时关注在重庆市育才职业教育中心校园网站（http://www.cqyczj.cn/）上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。

10、潜在供应商可按照招标（谈判、询价）文件规定的联系方式，寻求帮助。

# 重庆市育才职业教育中心  制

采购邀请函

重庆市育才职业教育中心是一所国家级重点中职学校、国家中职示范学校，近年来学校不断发展，培养了大批高素质的技能型人才，为完善学校教学设施，现学校会议室建设需采购音响设备，决定对重庆市育才职业教育中心音响设备采购实施询价采购，欢迎符合资质要求的单位前来参加竞标。有关事项说明如下：

一、采购项目名称：重庆市育才职业教育中心音响设备采购

二、采购需求一览表

| 名称 | 数 量 | 采购预算（元） | 保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 音响设备 | 1批 | 120000 | 3000 |

三、资金来源

单位自筹资金。

四、投标人资格要求

合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目不接受联合体投标

五、投标、开标说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与投标文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与投标文件同时递交。

注：未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其投标文件拒绝接收。

（三）招标文件的获取：重庆市育才职业教育中心行政楼3004室总务处或重庆市育才职业教育中心校园网（http://www.cqyczj.cn/）下载。

（四）投标地点：重庆市育才职业教育中心行政楼2005会议室

（六）递交投标文件开始时间：2017年3月16日北京时间上午9:30时 。

（七）递交投标文件截止时间：2017年3月16日北京时间上午10:00时。

（八）开标时间：2017年3月16日北京时间上午10:00时。

（九）开标地点：重庆市育才职业教育中心行政楼2005会议室

六、投标保证金

（一）投标保证金金额

本次投标保证金为人民币3000元。

（三）缴纳投标保证金方式

投标保证金：现场现金缴纳。用信封密封并加盖投标人公章，于投标截止时间前现场缴纳，开标前现场拆封投标保证金，如果投标保证金不足，则不予投标。投标截止时间后的投标保证金将被拒绝。

注：投标保证金未按谈判文件要求缴纳、未在规定时间内缴纳，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。

保证金退还方式：

1、未成为成交竞标候选人的投标保证金，在开标完成后，其它竞标人对中标或成交结果无质疑后重庆市育才职业教育中心现场直接对保证金进行退还。

2、成交竞标人的投标保证金，在该设计项目签定合同时转为履约保证金。

七、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定封装和密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

八、其它事项

（一）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆市育才职业教育中心行政楼3004室总务处获取本项目的询价文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人获取与否，均视同供应商已知晓本项目询价文件、答疑补遗文件（如果有）的内容。

（二）质疑：投标人对询价文件如有异议，投标人对询价文件如有异议，应在2017年3月15日12:00时前（北京时间）以书面形式向采购人、采购机构提出质疑；（质疑所需附件请在重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）下载中心下载。）未在规定时间内提出，视同认可询价文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。

（三）答疑：2017年3月15日北京时间12:00时前，如遇特殊情况澄清的时间顺延。

（四）投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

九、联系方式

（一）采购人：重庆市育才职业教育中心

联系人：文老师

电  话：023-42819926

地  址：重庆市育才职业教育中心（重庆市合川区钓鱼城街道办事处花滩大道2号）

十、采购项目相关要求

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音源采集设备 （一拖八U段无线会议话筒） | 1、四通道接收频道信号,400个信道，方便多套机器同时使用，轻松避开各种干扰； 2、使用UHF500MHz-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率； 3、同一时间可40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器； 4、内置一个红外对频接口，可使用红外口以及话筒屏幕的对频； 5、每个通道均带有上下键，以及SET键进行话筒频段选择，以及话筒频段调节； 6、后面板设有2个独立电位器、2个XLR输出和2个立体声RCA输出，可以连接各种周边设备； 7、不局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在双通道400个信道中同时使用； 8、超远拾音距离，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小、抗干扰性强； 9、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 10、使用距离: 空旷环境：100米，理想环境：80米； 接收机参数： 1、振荡方式: 锁相环频率合成 2、频率范围：UHF500MHz～980MHz 3、频率稳定性：±0.001% 4、调制方式：FM 5、信噪比：>70dB 6、失真度:<0.1%@1KHz 7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 8、音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV； 无线话筒参数： 1、全新数控化设计，超长麦杆大大延长拾音距离，让发言者即使不用防风绵罩，也完全消除“噗噗“的低频冲击声； 2、话筒设计抗RF射频干扰软管，完全杜绝兹兹的杂音。呈现完美高级会议环境； 3、具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 4、麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态； 5、具有43X23LCD液晶点阵屏，显示频段； 6、话筒耗电量：100mA； 7、载波频率：UHF 500MHz～980MHz 8、频率稳定度：±0.001% 9、最大频率偏：±30KH 10、信噪比：>70dB 11、邻频干扰比：>80dB 12、动态范围：≥100dB 13、类型：电容式 14、极性模式：单一指向性； | 1 |  |
| 2 | 无线手持话筒24U（一拖二） | 1、特设高低功率切换功能，使用流畅，并能降低干扰； 2、特有发射机及接收机设置锁定功能，防止使用误操作； 3、高档液晶显示屏，是接收机及发射器的工作状态一目了然； 4、采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 5、提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各种干扰； 6、先进的自动对频技术，使得发射机就会追锁接收机频率并调整一致，使用方便； 7、真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 8、液晶显示，准确显示组号、频道、工作频率、电池电量、静音、RF功率、AF增益、锁定等状态； 9、空阔最大使用范围150米，理想使用空阔范围为50米； 10、内置升压稳压电路，不用担心电压下降而影响使用； 11、设有回输啸叫压低减弱功能，能有效减小回输啸叫； 12、内置专业降噪压缩-扩展电路，噪音大大减少，动态范围加大； 13、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50 MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔； 14、特设接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或增加接收距离； 15、标准19寸1U机架式； 16、载波频段： 610-950MHz 17、灵敏度： >60dB@25KHz，6dBV ； 18、单音导航： 32KHz-52KHz； 19、通道数 二通道 ； 20、最大偏移度 ：±46KHz ； 21、音频输出： 0-±300mV； 22、调制方式： FM ； 23、综合S/N比 ：≥98dB ； 24、供电：12V 10W； 25、综合T、H、D： <0、7%@1KHz ； 26、安装方法 19英寸标准机柜； 27、振荡方式： PLL相位锁定频率合成 ； 28、综合频率响应： 48Hz-17KHz±3dB ； | 1 |  |
| 3 | 主音箱 | 功能特点： 1、箱体采用18mm桦木制作，高质量耐磨黑色烤漆处理，非贴皮喷漆处理，内贴防尘网棉； 2、内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，最大还原人声效果； 3、内置15寸全频专业音箱，配置LF unit 1*15英寸，HF driver 1*1.75英寸钛PK复合膜压缩高音单元； 4、音箱覆盖范围90°H×90°V CMD； 5、箱体内嵌15个螺丝孔位，方便现场竖/横吊装，壁挂安装； 6、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联； 产品规格： 1、低音LF unit：低音 15英寸,4英寸音圈； 2、高音HF driver：高音 1*1.75英寸压缩单元； 3、频率响应(±10dB)： 40Hz-20KHz； 4、灵敏度(1W/1m)： 104dB/1W； 5、连续声压级： 134dB； 6、峰值声压级：136dB； 7、阻抗： 8Ω； 8、输入功率：额定500W/连续1000W/峰值1500W； 9、分频点：2.4KHz； 10、安装方式：15个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔方便立式安装； 11、箱体处理：高质量耐磨黑色烤漆； 12、音箱接头：2个NL4插座，可多音箱级联使用； | 2 |  |
| 4 | 主功放 | 功能特点： 1、采用专利的铝合模具面板，配以独特过滤网安装结构可方便清洗灰尘，标准机箱，适合标准机柜安装； 2、应用PFC技术设计，有效的抑制电源谐波，达到国家绿色电源标准。 3、有MONO、V-BRIDGE、I-SHARE、QUAD4种输出方式供调节选择链接音箱； 4、功放开机自动软启动，无音源输入时功放自动切换为待机状态； 5、每声道音量单独功率可调，并内置自动温度控制的风扇的冷却系统； 6、立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 7、配备LED工作状态指示具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8、内设输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 产品规格： 1、动态压限 全自动智能 2、MONO模式： 8Ω 1KHz0.1% 2*650W； 3、V-BRIDGE 模式： 8Ω 1KHz0.1% 1300W； 4、I-SHARE模式： 4Ω 1KHz0.1% 2*975W； 5、QUAD模式： 4Ω 1KHz0.1% 1950W； 6、频率响应： 20Hz～20KHz（1W±0.5dB）； 7、总谐波失真： ＜0.05%； 8、互调失真： ＜0.05%； 9、信噪比S/N： >102dB； 10、输入共抑制比/分离度： >78dB； 11、电压增益： 26dB； 12、阻尼系数： @8Ω,<1KHz >200； 13、功放电路： 双电源，AB类； 14、输入阻抗： 20KΩ平衡输入； 15、转换速率： 40V/us； 16、输入灵敏度：+2.2dBu(1.0Vrms)； | 1 |  |
| 5 | 辅助音箱 | 功能特点： 1、箱体采用18mm桦木制作，高质量耐磨黑色烤漆处理，非贴皮喷漆处理，内贴防尘网棉； 2、内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，最大还原人声效果； 3、内置12寸全频专业音箱，配置LF unit 1*12英寸，HF driver 1*1.75英寸钛PK复合膜压缩高音单元； 4、音箱覆盖范围90°H×90°V CMD； 5、箱体内嵌15个螺丝孔位，方便现场竖/横吊装，壁挂安装； 6、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联； 产品规格： 1、低音LF unit：低音 12英寸,3英寸音圈； 2、高音HF driver：高音 1*1.75英寸压缩单元； 3、频率响应(±10dB)： 40Hz-20KHz； 4、灵敏度(1W/1m)： 104dB/1W； 5、连续声压级： 133dB； 6、峰值声压级：135dB； 7、阻抗： 8Ω； 8、输入功率：额定400W/连续800W/峰值1200W； 9、分频点：2.4KHz； 10、安装方式：15个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔方便立式安装； 11、箱体处理：高质量耐磨黑色烤漆； 12、音箱接头：2个NL4插座，可多音箱级联使用； | 6 |  |
| 6 | 辅助功放 | 功能特点： 1、采用专利的铝合模具面板，配以独特过滤网安装结构可方便清洗灰尘，标准机箱，适合标准机柜安装； 2、应用PFC技术设计，有效的抑制电源谐波，达到国家绿色电源标准。 3、有MONO、V-BRIDGE、I-SHARE、QUAD4种输出方式供调节选择链接音箱； 4、功放开机自动软启动，无音源输入时功放自动切换为待机状态； 5、每声道音量单独功率可调，并内置自动温度控制的风扇的冷却系统； 6、立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 7、配备LED工作状态指示具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8、内设输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 产品规格： 1、动态压限 全自动智能 2、MONO模式： 8Ω 1KHz0.1% 2*450W； 3、V-BRIDGE 模式： 8Ω 1KHz0.1% 900W； 4、I-SHARE模式： 4Ω 1KHz0.1% 2*675W； 5、QUAD模式： 4Ω 1KHz0.1% 1350W； 6、频率响应： 20Hz～20KHz（1W±0.5dB）； 7、总谐波失真： ＜0.05%； 8、互调失真： ＜0.05%； 9、信噪比S/N： >102dB； 10、输入共抑制比/分离度： >78dB； 11、电压增益： 26dB； 12、阻尼系数： @8Ω,<1KHz >200； 13、功放电路： 双电源，AB类； 14、输入阻抗： 20KΩ平衡输入； 15、转换速率： 40V/us； 16、输入灵敏度：+2.2dBu(1.0Vrms)； | 3 |  |
| 7 | 低音音箱 | 功能特点： 1、箱体采用18mm桦木制作，高质量耐磨黑色烤漆处理，非贴皮喷漆处理，内贴防尘网棉； 2、内置精确分频器优化低频单元的表现力，最大程度提高低音震撼效果； 3、内置18寸全频专业音箱，配置LF unit 1*18英寸； 4、音箱覆盖范围，360°； 5、顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱； 6、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联； 产品规格： 1、低音LF unit：低音 18英寸，4英寸音圈； 2、频率响应(±10dB)：29Hz-290Hz； 3、高通保护滤波器：30Hz(24dB倍频程)； 4、平均扩散角度：-6DB ＜200Hz； 5、灵敏度(1W/1m)：102dB/1W； 6、连续声压级： 133dB； 7、峰值声压级：135dB； 8、阻抗：8Ω； 9、输入功率：额定700W/连续1400W/峰值2100W； 10、安装方式：1个底部支撑孔方便群组安装； 11、箱体处理：高质量耐磨黑色烤漆； 12、音箱接头：2个NL4插座，可多音箱级联使用； | 2 |  |
| 8 | 低音功放 | 功能特点： 1、采用专利的铝合模具面板，配以独特过滤网安装结构可方便清洗灰尘，标准机箱，适合标准机柜安装； 2、应用PFC技术设计，有效的抑制电源谐波，达到国家绿色电源标准。 3、有MONO、V-BRIDGE、I-SHARE、QUAD4种输出方式供调节选择链接音箱； 4、功放开机自动软启动，无音源输入时功放自动切换为待机状态； 5、每声道音量单独功率可调，并内置自动温度控制的风扇的冷却系统； 6、立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 7、配备LED工作状态指示具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8、内设输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 产品规格： 1、动态压限 全自动智能 2、MONO模式： 8Ω 1KHz0.1% 2*650W； 3、V-BRIDGE 模式： 8Ω 1KHz0.1% 1300W； 4、I-SHARE模式： 4Ω 1KHz0.1% 2*975W； 5、QUAD模式： 4Ω 1KHz0.1% 1950W； 6、频率响应： 20Hz～20KHz（1W±0.5dB）； 7、总谐波失真： ＜0.05%； 8、互调失真： ＜0.05%； 9、信噪比S/N： >102dB； 10、输入共抑制比/分离度： >78dB； 11、电压增益： 26dB； 12、阻尼系数： @8Ω,<1KHz >200； 13、功放电路： 双电源，AB类； 14、输入阻抗： 20KΩ平衡输入； 15、转换速率： 40V/us； 16、输入灵敏度：+2.2dBu(1.0Vrms)； | 1 |  |
| 9 | 调音台 | 专业级紧凑型平面式框架，通用2个立体声双声道是完美的立体声播放挂接键盘。可扫频高中低音，高品质100毫米推子，6个辅助发送，12段计量和桌面方便QCC独特的连接器系统，配以全新设计的数字FX引擎，9段EQ显示以适应，多轨录音和2声道高品质； 功能特点： 1、数字FX引擎，9段EQ显示以适应，多轨录音播放； 2、8个麦克风/与平衡的XLR/ TRS插孔，插入和直接输出线路输入； 3、4路左右声道（8个立体声道）输入，8路C/R输入，8路I/O输入；4个立体声外置效果信号输入； 4、4路RE TURE输入，4路FX SEND输出输入，独立2路立体声（4路左右声道）编组输出，两个辅助输出，两个效果发送输出； 5、立体声卡侬输出，混合全频或超低音输出；舞台对讲话筒输入辅助输出； 6、内置两组21种DSP效果器，输出通道9段均衡可调。 7、一路独立立体声CD机&录音磁带输入与输出； 8、独具一格的立体声主输出效果返送功能； 9、两个完全独立的DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器； 10、单声道输入通道 8路选择； 11、立体声输入通道 4组（8路单声道）； 12、话筒输入接口带48V幻象供电，可直接给幻象话筒供电。 13、低噪音设计的外置电源适配器。 产品规格： 1、8路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF； 2、3路主输出；4路编组输出；2路辅助输出；2路CD/TAPE输出；双效果输出；1路立体声耳机输出； 3、低噪音、高精度的麦克风前置放大器； 4、3段通道均衡器和HPF； 5、指示灯0N/0FF开关； 6、频率响应：22Hz-20KHz±0.5dB； 7、单声通道话筒到主输出最大增益：56dB±2dB； 8、单声通道线路到主输出最大增益：36dB±2dB； 9、立体声通道线路到主输出最大增益：26dB±2dB； 10、信噪比：83dB@1KHz 0dB； 11、主输出通道最大平衡输出：25dB±1.5dB； 12、主输出/编组最大非平衡输出：19dB±1.5dB； 13、辅助最大非平衡输出：19dB±1.5dB； 14、CD/TAPE最大非平衡输出：19dB±1.5dB； 15、效果最大非平衡输出：19dB±1.5dB； 16、失真度：≤0.02%@0dB 1KHz； 17、单声通道均衡：高频、可扫频中频、低频的频点范围：12KHz、110Hz-8KHz、80Hz； 18、中心频点偏移与增益：频偏<8%，最大增益为±15dB； 19、立体声通道均衡：高频、中高频、中低频、低频的频点范围 20KHz、3KHz、500Hz、20Hz； 20、中心频点频偏与增益：频偏<8%，最大增益为±15dB； 21、主输出9段图示均衡； 22、内置效果器 两个21种DSP效果：HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV； 23、通道削波指示灯 比削波电平提前3dB指示； 24、编组及主输出12段电平指示灯 +9dB、+6dB、+3dB、0dB、-2dB、-4dB、-6dB、-9dB、-12dB、-16dB、-18dB、-21dB； 25、电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W | 1 |  |
| 10 | 均衡器 | 功能特点： 1、图示双31段恒定Q值均衡器，专业级31段立体声图形均衡器，对应2*31个发光二极管指示灯组成，对声音的低切高通以及补声处理。 2、内置2路DISPLAY THRESHOLD键，可在±20dB范围内显示调节反馈声音增益指示灯的灵敏度； 3、2*31个5mm白底长条推杆，每个补音柱可调节-12dB~+12dB间6段增益，更加精细调节系统。 4、内置2路FILTER键，可激活高通低切模式，激活后增加18dB，并有2*2旋钮20~300Hz,4K~20KHz自由调节； 5、内置2路EQ输入选择键，用于直通/过滤的选择； 6、内置2路LEVEL增益键，可给通道增加≤+6dB的电平增益，防止输入声音过小而出现处理效果不明显的误导现在； 7、2*7段LED电平跑马灯指示输入电平信号，4个LED指示灯显示输入输出通道的通断，带反馈点检测并指示，检测灵敏度可调。 产品规格： 1、音频接口: 2*XLR/F插座，可选用2*LINE BAL接口，2*XLR/D插座，可选用2*LINE BAL接口； 2、输入阻抗类型：电平衡/非平衡，40kΩ/20 kΩ； 3、输入最大输入电平：≤+18dBu； 4、输出阻抗类型：电平衡/非平衡，300Ω/150Ω； 5、输出最大输入电平：高通≤+22dBu，低通≤+16dBu； 6、共模拟制比：>40dB，典型值>55dB，1KHz 输出； 7、频率响应： 20Hz-20KHz±2dB； 8、信噪比： ≥90dB； 9、失真度： ≤0.01%（0dB，1kHz)； 10、功耗： ≤70W； 11、电源： AC110V or 220V 50/60Hz； | 1 |  |
| 11 | 数字反馈抑制器 | 功能特点： 1、96KHz/128KHz采样频率超取样，24-bit/48KHZ，A/D和D/A转换，高性能DSP处理, 保证了信号的解析度和动态范围； 2、单点模式自动搜寻并处理和锁定滤波, 直到手动复位或 重新设置； 3、一键飞梭PARAM/PUSH按键，用于选择跟确定； 4、一个FILTER MODE过滤模式按键，可选1-6单点模式，以及7-12多点模式； 5、一个STORE按键储存，储存模式为SV以及SC两种模式； 6、一个BYPASS按键设置直通BYP模式或者过滤ACT模式； 7、2路INPUTS LINE，2路OUTPUTS LINE，XLR/LINE BAL可选输入；入墙式旋钮独立调节输入音量-20dB~+4dB； 8、两个CH1、CH2按键手动切换设定通道； 9、每个通道12个频率反馈自动搜索, 全自动智能抑制处理； 10、用户设定参数可记忆9套程序功能，通过PARAM键选择； 11、开关软启动, 无冲击声, 带噪声门功能； 12、每个滤波器均有单点、自动、手动3种工作模式； 13、2×16LCD背光显示接插器 XLR和1/4"插孔采用LCD显示屏显示功能设定144*32； 14、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置； 15、输入通道XLR插座（二脚为热正端，母头，）以及条状接线端子； 产品规格： 1、失真度 <0.01%@0dBu 1KHz 2、啸叫寻找时间 0.1-0.5S 3、啸叫寻找与抑制方式 全自动式陷波 4、输入插头类型： XLR 和6.35mm插孔 5、输入方式： 伺服平衡输入 6、输入阻抗： 40kΩ 平衡，20kΩ 非平衡 7、额定工作电平： -20dB只+4dB 8、最大输入电平： +16dB（+4dB），+2dB（-20dB） 9、输出插头类型： XLR 和6.35mm插孔 10、输入方式： 电子伺服平衡输出 11、输出阻抗： 66Ω 平衡，33Ω 非平衡 12、最大输出电平: +16dB（+4dB），+2dB（-20dB） 13、频率响应: 20Hz-20kHz(±1dB) 14、噪声： >96点B，A计权，20Hz-20kHz 15、谐波失真： 0.0065%典型值，0dB，1kHz 16、交扰： <95dB, 20Hz-20kHz 17、转换器： 24bit,64/128倍超取样 18、取样频率： 48kHz 19、工作电源： AC 90V-250V 20、电源保险丝： T1AL/AC 250V | 1 |  |
| 12 | 数字音频处理器 | 音频处理器配以紧凑型机铝合金箱体，采用最新SMT贴片工艺制造，辅以均衡器、压限器、噪声门、高低通、回声混音；应用于政企大中小会议室、舞台演出、学校报告会以及KTV场所等专业场所； 功能特点： 1、独立调节模块功能，96KHz采样频率，32-bit 欧尼特最新DSP处理，24-bit 数据总线；开机自动调用内设程序，防止误操作打乱程序，通过后板USB端口连接电脑进行设备调试，程序设定等； 2、2段XLR输入/ 8段XLR输出数字信号处理器(可拓展2*6,2*8,4*6,4*8等),可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3、提供USB和双RS485接口可连接电脑，且通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制； 4、面板自带功能键和拔轮进行功能设置，可连接电脑通过PC智能控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁，投标须提供带‘音频处理设备控制软件’字样的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记控制软件V1.0认证证书复印件，加盖原厂公章； 5、单机可存储30种用户程序； 6、可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止误操作破坏机器的工作状态； 7、8*6段独立的LED参量均衡输出电平跑马灯，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择低滤或高滤两种斜坡方式； 8、2×24 LCD蓝色背光白字显示功能设置，2*6段LED显示输入电平跑马灯； 9、自带DELAY延时键，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 10、自带EQ均衡键，均衡可在EQ1~EQ6模式可选； 11、自带X-OVER分频键，可在高、中、低频率中选择； 12、自带GAIN增益键，可对输出通道进行0~+2dB的增益调节； 13、通道之间的所有参数可互相复制也可设置通道联动控制； 14、可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用； 15、输入通道可调噪声门，防止输入声音过大，造成输出声音破音而损坏音箱； 产品规格： 1、输入/输出通道及插座：2路XLR母卡侬座/8路XLR 公卡侬座； 2、输入/输出阻抗： 平衡： 20K Ω/100K Ω； 3、PC接口：面板1个USB接口（USB3.0 控制接口可扩展为WIFI控制接口），后版2个RS485接口（ RJ-45接口） 4、共模拟制比： ＞ 80dB （ 1KHz ） 5、输入范围： ≤ +28dBu 6、频率响应： 20Hz-20KHz(±1.3dB) 7、信噪比： ≥ 100dB@1KHz0dBu 8、失真度： ＜ 0.001% OUTPUT=0dBu/1KHz 9、通道分离度： ＞ 88dB （ 1KHz ） 10、输入/输出通道功能： 调节范围： -80dB-+12dB 、步距为 0.2dB 11、输入/输出延时： 每个输入通道有单独延时控制，调节范围 0-1000ms； 12、输入/输出相位： 同相 (+) 或反相 (-) 13、输入/输出均衡： 每输入通道设 6 个参量均衡，在 Parameter 下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz 、共 239 个频点带宽： 0.05oct-3oct； 14、输入/输出压缩：门限值： -40dBu~+20dBu，压缩比： 1.0:1~20:1 <2.0:1，响应时间： 0.3ms~200ms； 15、输入/输出扩展：门限值： -40dBu~+20dBu，扩展比： 1:1.0~1:20 <1:2.0，响应时间： 50ms~5000ms 16、输出相位：同相（ + ）或反相（ - ） 17、分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF)共 239 个频点,衰减斜率：12dB； 18、压缩设置：门限值： -40dBu~+20dBu 、步距为 0.5dBu ；压缩比： 1.0:1~20:1； 19、限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值： -40dBu-+20dBu ； 20、输出均衡： 每个输出通道可设 6 个均衡，均衡方式可选择 Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf; 21、显示屏： 2 × 24 LCD 蓝色背光显示设置，6段LED显示输入/输出的精确跑马灯电平、哑音及编辑状态显示； 22、功耗： ≤25W； 23、电源： 220V 50Hz； | 1 |  |
| 13 | 电源时序器 | 16路电源时序控制器是专为电源控制而设计的高性能优质设备，面板时序总开关和8路手动控制按扭以及LED状态指示,可单独控制每路电源的通断,每路电源输出具有继电器过流过压保护,可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域； 功能特点： 1、标准19寸机柜2U安装方式，高端大气黑色拷漆金属机身； 2、独立的16路大功率继电器输出，可满足三级的国标插座； 3、按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备；关机时则由后级到前级的顺序关闭系统设备，降低开/关用电设备对输电线路的冲击电流。 4、单通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达11000W； 5、单路最大输出为10A，总输入电流容量50A； 6、16路电源插座依次间隔1秒打开； 产品规格： 1、电源指示： LED指示灯； 2、电源输出： 16路，国标插座； 3、单路最大负荷：10A； 4、控制方式: 一键手动顺序启动； 5、电源容量: 总容量220V，50A，11000W； 6、输入电源: VAC220/50Hz； 7、每路动作延时时间: 1秒； | 1 |  |
| 14 | 中控主机 | 功能特点： 1、主频高达667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存。 2、支持IPAD手机平板电脑、Android手机平板电脑、射频触摸屏、windows 电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)， 3、嵌入式便携式界面编程软件，可使用PNG格式图作背景，无需编写任何程序代码，复杂的内部逻辑，软件全自动化处理，支持多种平台相同控制，多个系统设备同时使用并互为备份，更方便用户根据自己喜好添加按键背景等。 4、IOS运行控制软件通过美国苹果公司官方审核，可直接在App store上安装，确保稳定兼容不需越狱或破解。 5、内置以太网TCP/IP协议10/100M 自适应，出厂固定为TCP SERVER方式，可支持UDP方式。 6、内嵌高速中央处理器(双CPU)并行运算，全新SMT贴片工艺技术，双处理器程序备份防止一个CPU烧毁情况下整个系统瘫痪；更加迅速处理各种复杂的控制指令，提高操作响应速度，同时保证主机全天候无间断运行的安全性； 7、面板内置1路IR口支持控制多台相同或不同的红外设备学习，并配以IR指示灯直观红外学习情况； 8、面板内置1路COM指示灯，用于COM端口输出信号时闪烁显示； 9、内置8路独立可编程的IR接口(±16口)，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； 10、内置1G容量FLASH 存储器，用于存储高达 2048 条控制指令，满足所有场合不同设备的控制要求，支持无限制扩展； 11、内置16路COM端口，16路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据，用户可编程设置多种控制协议和代码，用于控制摄像跟踪，液晶升降器，墙面控制盒等设备的信号传输； 12、内置8路RELAY 3A弱继电器端口，通过SPDT触点形式控制作用于窗帘、电动幕布等控制； 13、内置8路IO端口，通过36V高电平输入，3.3V低电平输出的继电控制支持外部高电平触发动作或输出高电平，可接上拉电阻； 14、内置1路SYSTEM端口用于电脑与设备的程序传输、储存与调试； 15、3路POWER NET接口，5V、24V、GND三个接口，支持5V和24V输出； 16、1路LAN端口，接入局域网或者LINE设备，引入电力载波300米范围无线控制； 17、支持互联网远程编程，远程维护以及远程升级； 产品规格： 1、存储/容量、读写速度：FLASH/256M、66Mb； 2、平均MTBF时间：39800小时； 3、COM端口：8个DB9/M端口，300-115200波特率，数据接触8位字，通过None, Even, Odd校验，可双向传输RS232，RS485及RS422信号； 4、红外IR端口：8个5.06mm凤凰插端口，脉宽捕获1000KB容量，学习载波15~120KHz，并带38KHz发送，MAX WIDTH:96； 5、输入I/O端口：8个端口带保护电路，支持高平1.8~36V输入(需外接上拉电阻)，低平3.3V数字输入信号; 6、弱电继电器端口：8个常开型RELAY独立1C继电器，负载2A30VDC，绝缘100MΩ，3A/5V数字输入信号； 7、CRV-NET端口：3个终端模块，支持CRV-NET控制总线； 8、网络接口：一个网络接口； 9、计算机管理接口：1个DB9/F接口； 10、电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源； 11、最大功耗： 15W，满足国家环保节能认证的标准； | 1 |  |
| 15 | 专用软件及编程 | 简单易用、适用性强的编程软件。采用嵌入式底层程序编程，自动转换代码数据，实现亲民化简易操作，支持多种图片格式，屏幕最高分辨率可达1024x768，具有多种按钮及页面属性设置的触屏界面。 1、采用的是图形用户界面的可视化开发环境，底层代码自动转换； 2、兼容WINDOWS、IOS、Android等全系列操作系统进行编程（其中安装的软件包括：主机设计、转换工具、学习器、屏设计器，主机IP设置工具）； 3、软件视图：文件、编辑、工具、帮助模块可选；其中工具选择键中带仿真模拟，用于编程后程序的实际可行性模拟，降低触摸屏操作出错率； 4、自带图片库可供编程人员选择背景以及按键，可根据自己的喜好增加图片； 5、图片格式有：BMP、IFF、JPG、PCT、PCX、PNG、PSD、TGA、GIF等图片格式； 6、自带屏幕界面自定窗口，用户可根据屏幕的实际大小画出编程界面大小； 7、可将系统和设备的操作集中到一个全图标控制界面上进行集中控制操作； 8、组件编辑栏可选文字编辑，图片按键或者立体按键，以及图片框，子页容器选择； | 1 |  |
| 16 | 无线路由器 | 硬件规格 协议标准 IEEE802.11n/g/b、IEEE802.3、IEEE802.3u 无线速率 300Mbps 接口 4个LAN口（10/100M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 1个WAN口（10/100M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 按钮 Reset复位按钮 LED 系统状态指示灯、各端口Link/Act指示 天线 外置2根5dBi天线 频率范围 2.4~2.4835GHz 电源规格 直流电源9V/0.85A 产品尺寸 使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 存储温度：-30℃～70℃, 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 屏幕 320*240 2.4英寸，带电阻式触摸屏 软件功能 网络协议 IEEE802.11n/g/b、IEEE802.3、IEEE802.3u LAN口设置 DHCP服务器、LAN口IP设置 无线功能 无线开关、SSID广播开关 无线信道选择,频段带宽选择、无线模式可选 WDS无线桥接 无线安全 无线MAC地址过滤、 无线安全功能开关 WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA/WPA2安全机制 实用功能 IP带宽控制、花生壳DDNS 远程管理，局域网web管理 接入方式 PPPOE、动态IP、静态IP 拨号类型 自动拨号、按需拨号、手动拨号、定时功能 网络设置 MAC地址克隆及修改、WAN口速率可调、静态路由 传输控制 虚拟服务器、DMZ主机、UPnP设置 系统服务 花生壳、科迈、3322动态DNS服务 UPnP服务 系统工具 web软件升级、备份及载入配置 恢复出厂设置、重启路由器 诊断工具、流量统计 其它 使用环境 工作温度：0℃ 到 40℃， 存储温度：-30℃ 到 70℃ 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结，存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结 其它功能 支持无线漫游 无线主机状态显示 AP隔离 支持系统 Windows 8/7/vista/XP，Mac OS Android，iOS | 1 |  |
| 17 | 平板电脑 | 包装内容： iPad mini 2， Lightning to USB 连接线， USB 电源适配器 Retina显示屏：7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏，具有 IPS 技术，2048 x 1536 像素分辨率，326 ppi采用防油渍防指纹涂层无线网络 (802.11a/b/g/n)；双频 (2.4GHz 和 5GHz) 和 MIMO 技术蓝牙 4.0 技术； 电源： 内置 23.8Whr 可充电锂聚合物电池，使用无线网络浏览网页，或观看视频，或聆听音乐，使用时间最长可达 10 小时通过 电源适配器或电脑的 USB 端口充电； 工作温度：工作温度：0° 至 35°C（32° 至 95°F）、非工作温度：-20°C 至 45°C（-4°F 至 113°F）、相对湿度：非凝结状态下 5% 至 95%； 工作高度：经测试高达 3,000 米 (10,000 英尺)； | 1 |  |
| 18 | 红外发射棒 | 连接NT-613M对DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备控制； 产品规格： 1、用于中控主机向红外设备发射控制信号； 2、红外波长：940nm； 3、有效距离：5m； 4、发射功率：5mw； | 1 |  |
| 19 | 电源控制器 | 绿能电源控制器，能够有效提高数据中心能源使用效率。独立8组智能型强继电器，具备主动过载保护功能，配合NT-612M网络型中央控制器使用。可以通过内置RS485/232通讯控制；应用于LED灯，电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制等设备同时使用的环境。 功能特点： 1、提供内置RS232/RS485通讯接口，通过其RS232通讯协议可对各路继电器进行控制；继电器触点控制供电24VDC； 2、八路独立强电继电器，单路最大负载电流超过20A； 3、继电器NO/NC：20A/10A 30VDC 180~280VAC； 4、搭配网络型中央控制器使用,全面支持第三方设备控制； 5、8路独立220V强继电器开关控制； 6、前面板带各路电源有独立的LED开/关指示灯，初始状态呈现强继电器断开(熄灯)状态； 7、面板带8个白色软塑质按键，手动开关选择ID，与网络型中央控制器配套使用； 8、本产品配合电脑、网络型中央控制器等设备实现远程电源开关控制； 9、采用高性能处理器，模块化强弱电分开设计，性能稳定保证弱电控制信号不会受强电影响； 10、8路强继电器均都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 产品特点： 1、手动： 8 路独立电源开关控制； 2、载入容量：单路电流 20A； 3、电源：180~280VAC； 4、控制方法：通过RS-232/RS485； | 1 |  |
| 20 | 音量控制器 | NT-108V是ONITER自主研发新一代绿能智能音量控制器，能够有效提高数据中心能源使用效率。配合NT-612M网络型中央控制器使用。可以通过内置RS232通讯控制；应用于政府会议室，博物馆，剧院，体育场，竞技场和会议中心等音频设备音量大小多元化使用环境。 功能特点： 1、贴片式采用最新SMT贴片工艺制造，配以紧凑型机铝合金黑色箱体，多路独立音量调节控制，支持高低音均衡，真正的HIFI级音质； 2、面板具有蓝底白字液晶实时显示各通道间量大小的功能，20段显示精度； 3、内嵌645MHz ARM嵌入式处理器，提高数据传输以及转换的时间；给与用户更加人性化的无间断舒适遥控体验； 4、内置3路独立左右声道共地凤凰输入接口，以及3路独立左右声道共地凤凰输出接口； 5、内置RS232/F通讯接口，通过其RS232/F通讯协议可对各路音量进行控制； 6、前面板独立RS232 LED开/关指示灯，初始状态呈现断开(熄灯)状态； 7、面板带4个白色软塑质按键，手动开关选择CHANNEL通道、音量大小以及静音；与网络型中央控制器配套使用; 8、支持断电记忆的功能，在断电后设备自动记忆最后一次音量状态并进行保存，保证下一次上机保持原状，无需再次调试； 9、支持六声道同步或异步调音功能，5.1声道调音模式满足用户KTV调音要求； 10、支持手动和中控或电脑集中控制预设调音功能； 11、采用高性能处理器，模块化强弱电分开设计； 12、搭配网络型中央控制器使用,全面支持第三方设备控制； 产品规格： 13、输入/输出口：6个共地平衡/非平衡； 14、输入/输出阻抗：10Ω/ 600Ω； 15、端口：凤凰插头； 16、控制协议：RS232控制； 17、声道间隔：-100dB； 18、静音：-105dB； 19、声道均匀： 8-60KHz(±0.2dB)； 20、衰减范围：0-76dB； 21、总谐波失真：-75dB； 22、输入/输出电平：1VPP/1.2VPP； 23、频繁响应：8Hz-60KHz(±8Hz)； 24、噪声：＜-85dB； 25、待机功耗：1.8W； | 1 |  |
| 21 | VGA矩阵器 | 1、本产品采用高可靠性的智能VGA处理芯片，设计中采用容错技术，并可以自我判断故障点、启用备用电路，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了信号和通信的可靠性； 2、具有断电现场切换记忆功能、LCD液晶屏显示切换信息、VGA信号和电脑音频同步或分离切换等功能,并有高级黑屏功能； 3、具有设备面板切换功能，支持快速切换操作，并可与红外遥控器配合，进行远程红外遥控切换功能； 4、一款优质宽带8进8出的视频矩阵切换器 5、兼容复合视频、S－视频、分量视频、HDTV、RGBHV，RGBS，RGsB，RsGsBs； 6、音频信号类型有：立体声，平衡或非平衡接法。 7、350MHz(-3dB)，满载的高带宽。 8、可机架安装的金属机箱。 9、采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换。 10、信号长距离传输失真补偿技术。 11、采用AC110～AC260全球自适应电源，可24小时长年连续开机。 12、输入输出接口:HD15PIN(VGA) 13、标准RS232/485控制协议。 14、内部带有缓冲电路，信号补偿电路，自动增益调节，使图像信号能高保真输出，更加稳定，更远距离传输。 15、支持一键快速查询功能，方便查看矩阵的切换状态。 16、具有1路网络端口，可以通过以太网远程控制。 17、采用国际通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V-250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高系统的可靠性和稳定性。 | 1 |  |
| 22 | 机柜 | 产品特点： 1）、行业标准尺寸设计，通用性极高； 2）、模块化设计，安装方便； 3）、拆卸灵活，检修设备方便； 4）、使用超厚的钢板制作，安全耐用。 | 1 |  |
| 23 | 卡侬公对母信号线 | 约1.2M一条 | 24 |  |
| 24 | 专业音响线 | 长度按现场布线距离而定 |  |  |
| 25 | 音箱插头 | 四芯专业音箱插头 | 24 |  |
| 26 | M系列音箱壁挂架 | 颜色:黑色 表面处理:超高温静电喷粉(比普通水柒防锈耐久高三倍以上)。 金属:优秀钢铁(非市面上劣质中性铁管可比)。 区别:钢铁的质地坚韧密度高，中性铁质软易弯曲变形密度低。 塑料:全新台化原料，硬而韧有弹性,不易暴裂。 | 4 |  |

备注：

1、投标产品需获得CCC证书复印件加盖鲜章（原件备查）；

2、投标产品需获得ISO14001环境体系认证证书复印件加盖鲜章（原件备查）；

3、投标产品需获得ISO9001质量管理体系认证证书复印件加盖鲜章（原件备查）；

4、专业音响工程设计施工承包资质复印件加盖鲜章（原件备查）

5、本项目为综合包干制。包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、安装调试费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由中标方承担。

6、本项目由潜在供应商自行勘察现场，中标供应商应提供设备安装方案，由采购方审核方可施工。

十一、项目完成时间：合同签订后15日内交付学校使用；

十二、项目完成地点：重庆市育才职业教育中心。

十三、付款方式：验收合格后支付合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后即付。

十四、验收方式：  由招标单位相关部门组织验收。

十五、保 修 期：

本项目质保期为一年，质保期满后维修，只收取材料费。

十六、报价文件包括：

（一）报价函（格式附后）

（二）报价表（格式附后）

十七、资质审查文件内容包括：

（一）企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）（国税和地税）、组织机构代码证（副本）复印件并加盖投标单位鲜章。（“三证合一”的提供营业执照副本）

（二）法定代表人参与投标的：法定代表人身份证明书（格式）、法定代表人身份证复印件并加盖投标单位鲜章。

（三）被授权人参与投标的：法定代表人身份证明书（格式）、法定代表人授权委托书（格式）、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件并加盖投标单位鲜章。

（四）被授权人参与投标的：法定代表人授权代表提供在本单位缴纳开标前三个月（2016年11月、2016年12月、2017年1月）任何一个月份的社会保障金证明材料；（以社保局出具的投标单位授权代表的参保证明为准，复印件并加盖投标单位鲜章，原件备查。)

（五）诚信声明

（六）小微企业声明函（非小微企业不提供）

（七）售后服务承诺书

（八）商务承诺及技术承诺

（九）商务响应偏离表（格式）

（十）技术响应偏离表（格式）

（十一）相关产品资料

十八、投标文件的份数、递交、密封标记和处置：

（一）投标文件的份数

1、投标文件由 “报价文件”、“资质文件”两部分组成，每一部分一份.

2、投标文件必须加盖骑缝章或每一页加盖投标单位鲜章，投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件的密封与标记

1、投标文件按照“报价文件”、“资质文件”两部分封装，报价文件封装在一个密封袋内，资质文件封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字。不按本招标文件规定封装和密封的投标，拒绝接受。

2、投标文件的制作：每一本投标文件各自装订成册，编制目录，并逐页编著页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址。

3、如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或拆封不负责任。

（三）投标文件的递交

投标人应按照“（二）投标文件的密封与标记”的要求进行密封和标记，并在递交投标文件时满足以下二种要件，其投标文件才被接受，否则该投标文件将被拒绝接收，并原样退还给投标人。

1、投标人在规定的时间内递交了按询价文件的要求编制和封装的投标文件并报名签到。

2、法定代表人参加投标的提交：法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件。

授权代表参加投标的提交：法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件和被授权人的身份证复印件。

（四）投标文件的处置

无论投标人成交与否，采购机构对收到的投标文件和资料均不退还。

十九、报价：

全部用人民币报价，实行一次性报价。报价含运输、安装、调试、税费等一切费用，即交钥匙工程价。投标报价超过限价报价无效。

二十、中标方式：在满足采购需求、商务的条件下，以报价最低的为拟中标单位。

## 二十一、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按询价文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备询价文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人或其授权代表未参与投标的；

（五）投标文件不按规定签字、盖章；

（六）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（七）投标报价超出询价文件规定的投标限价；

（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）供应商投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

二十二、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

二十三、成交通知

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购人在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。并发出中标或成交通知书。

4、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的依据。

二十四、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布期间和成交公示截止时间后七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。(质疑所需附件请在重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）“下载中心”下载。)

2、供应商对询价文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑（联系人：文波  电话：023-42819926）

（二）质疑答复

采购人、将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

二十五、履约保证金

中标人在采购合同签订前向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后无息退还。

二十六、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、询价文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（投标人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

# （附：法定代表人身份证正反面复印件）

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

# 年   月   日

# 小微企业声明函（非小微企业不填写）

# 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

# 1、本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

# 2、本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物由本企业制造。

# 或者（本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。）

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

# 报价函

重庆市合川区公共资源交易中心：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购邀请函，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照采购邀请函中的一切要求，提供货物和服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。

2.我们现提交的报价文件为：报价文件壹份。资格证明文件壹份。

3.我们完全理解和接受贵方采购邀请函的一切规定和要求，完全答应采购邀请函中规定的所有条件和评审办法。

4.如果我方投标文件被接受，我方将履行采购邀请函中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按采购邀请函规定，交纳         人民币的投标保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格 | 数量 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

# 采购项目名称：

| 货物名称 | 招标货物 商务要求 | 投标货物 商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

技术响应偏离表

# 采购项目名称：

| 货物 名称 | 招标货物 主要参数 | 投标货物 主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目技术需求中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

产品资料